| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| --- |
|  | предварительный Национальный стандарт | ПНСТ (проект) |

Российская система качества

Мыло туалетное твердое детское

Оценка качества

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Москва 2016

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организации Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» (Роскачество).

2 ВНЕСЕН Проектным техническим комитетом по стандартизации 702 «Российская система качества».

3 УТЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от                                          №

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель (лицензиар) может заявить о своих правах и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии предложение внести в настоящий стандарт поправку для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе (лицензиаре).

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16―2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: 115184, Россия, Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12 и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: Ленинский проспект, д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник технического регулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ |
| --- |
| Российская система качества Мыло туалетное твердое детское Оценка качества. Russian System of Quality. Hard toilet soap for children. Quality evaluation. |
|  | Срок действия с по |

1 Область применения

Настоящий предварительный национальный  стандарт (далее – стандарт) устанавливает основные показатели качества и их значения для детского твердого туалетного мыла (далее – мыло) для их оценки при проведении работ по сертификации в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской продукции».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

# ГОСТ 790–89. Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений

# ГОСТ 28546–2002 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия

ГОСТ 29188.4–91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества

ГОСТ 31676–2012 Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия

ГОСТ 32893–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности

ГОСТ 32936–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения ртути

ГОСТ  32937–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения свинца

ГОСТ 32938–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения мышьяка

ГОСТ 33021–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33022–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ 33023–2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли свинца методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 уровень локализации производства: Коэффициент, представляющий собой процентное соотношение затрат на сырье и материалы, компоненты, произведенные на территории РФ, входящих в состав продукции, и затрат на ее производство  к отпускной цене продукции.

4 Критерии качества

Критерии качества мыла включают в себя:

1) качественные показатели:

- внешний вид;

- форма;

- цвет;

- запах;

- консистенция.

- наличие красителей;

- наличие ароматизаторов;

- упаковка;

- маркировка;

- способ производства;

2) количественные показатели:

- качественное число;

- массовая доля содопродуктов в пересчете на NaO;

- температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр);

- массовая доля хлористого натрия;

- массовая доля воды и летучих веществ;

- содержание токсичных элементов;

- токсикологические показатели;

- клинико-лабораторные показатели.

5 Технические требования

5.1 Мыло должно соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 28546 (марка "Детское" (Д)) со следующими дополнениями.

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 6,0 | п.7.2 |
| Наличие красителей | Отсутствие в мыле для детей до 3 лет | п.7.3 |
| Наличие ароматизаторов | Отсутствие в мыле для детей до 3 лет | п.7.3 |
| Способ производства | Штампование | п.7.4 |
| Клинико-лабораторные показатели | раздражающее действие – 0 баллов (отсутствие) сенсибилизирующее действие – 0 баллов (отсутствие) | п.7.7 |

5.1.1 Наличие первичной упаковки обязательно.

5.1.2 В маркировке мыла обязательно указание конкретной возрастной группы.

6 Требования к производству

Оценке соответствия в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской продукции» подлежит продукция российских производителей.

Определение уровня локализации осуществляют в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, сертифицируемых в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской продукции».

Уровень локализации для мыла  должен быть не ниже .

7  Методы испытаний

7.1 Отбор проб, подготовка пробы к испытанию, определение органолептических показателей, определение температуры застывания выделенных из мыла жирных кислот, определение массовой доли хлористого натрия, вычисление качественного числа и массовой доли содопродуктов - по ГОСТ 790.

7.2 Определение массовой доли воды и летучих веществ

Массовую долю воды и летучих веществ определяют по ГОСТ 29188.4 с пробоподготовкой по ГОСТ 790 (пункт 2.5).

7.3 Наличие красителей и ароматизаторов определяют органолептически и анализом рецептуры (состава) мыла.

7.4 Способ производства мыла определяют визуально.

7.5 Определение токсичных элементов:

7.5.1 Определение содержания свинца

Содержание свинца определяют по ГОСТ 33023 или ГОСТ 32937 или ГОСТ 31676.

При возникновении разногласий определение проводят по ГОСТ 33023.

7.5.2 Определение содержания мышьяка

Содержание мышьяка определяют по ГОСТ 33021 или ГОСТ 32938 или по ГОСТ 31676.

При возникновении разногласий определение проводят по ГОСТ 33021.

7.5.3 Определение содержания ртути

Содержание ртути определяют по ГОСТ 33022 или ГОСТ 32936 или по ГОСТ 31676.

При возникновении разногласий определение проводят по ГОСТ 33022.

7.6 Определение токсикологических показателей

Токсикологические показатели определяют по ГОСТ 32893.

7.7 Определение клинико-лабораторных показателей

Определение клинико-лабораторных показателей проводят на одной и той же группе добровольцев.

Оценку раздражающего действия проводят по п.8.2 ГОСТ 32893 со следующим дополнением:

Готовят раствор с концентрацией продукции 20 % и проводят постановку капельного кожного теста. Время экспозиции – 30 мин. Результаты оценивают сразу после окончания экспозиции.

Оценку сенсибилизирующего действия проводят по п.8.3 ГОСТ 32893 после получения результата «0 баллов» оценки раздражающего действия со следующим дополнением:

Готовят раствор с концентрацией продукции 10 % и проводят постановку компрессного  кожного теста. Время экспозиции – 48 часов. Результаты оценивают через 48, 72 и 96 часов после начала экспозиции.

Программа испытаний

Объект испытаний: «Мыло туалетное детское»,  7 штук (100г)

| № | Наименование показателя | Норма | НД на норму | НД на метод | Объект испытаний/ размер (число элементарных проб) | Условия проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 6 | ПНСТ | ГОСТ 29188.4 | 1 |  |
|  | Наличие красителей | Отсутствие в мыле для детей до 3 лет | ПНСТ | ГОСТ 790 | 1 |  |
|  | Наличие ароматизаторов | Отсутствие в мыле для детей до 3 лет | ПНСТ | ГОСТ 790 |  |  |
|  | Способ производства | Штампование | ПНСТ | ГОСТ 790 |  |  |
|  | Первичная упаковка | Наличие | ПНСТ | – | 1 |  |
|  | Маркировка | Наличие указание на конкретную возрастную группу | ПНСТ | – |  |  |
|  | Содержание свинца, не более, мг/кг | 5,0 | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 33023 или ГОСТ 32937 или ГОСТ 31676 | 1 |  |
|  | Содержание мышьяка, не более, мг/кг | 1,0 | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 33021 или ГОСТ 32938 или ГОСТ 31676 |  |  |
|  | Содержание ртути, не более, мг/кг | 5,0 | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 33022 или ГОСТ 32936 или ГОСТ 31676 |  |  |
|  | Токсикологические показатели | общетоксическое действие - отсутствие | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 32893 | 6 |  |
|  | Клинико-лабораторные показатели | раздражающее действие – 0 баллов (отсутствие) сенсибилизирующее действие – 0 баллов (отсутствие) | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 32893 |  |  |

Библиография

| [1] | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |
| --- | --- |

# Footnotes

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения